## Slide 1: Arhitectura Microprocesoarelor I O structura tipică de μP pe 8 biţi de uz general (μP8UG)
As.Dr.Ing. Mihaela IONIŢĂ

## Slide 2: O structura tipică de μP pe 8 biţi de uz general
?
  Registrul de date şi registrul de adrese
  Registrele generale
  Unitatea aritmetică de procesare
  Unitatea de control a adresării memoriei
  Unitatea de control al μP
Aplicaţii
(ex. Netscape, Matlab, Word)
Sisteme de operare
(ex. Unix, Windows)
Compilatoare
Asambloare
Procesor
Memorie
Dispozitive I/O
Magistrale de date şi control
Proiectare digitală
Proiectarea circuitelor
Tranzistoare, Layout-ul IC
SOFTWARE
HARDWARE
Aspecte influenţate de arhitectura setului de instrucţiuni

## Slide 3: Subiecte centrale
O structura tipică de μP pe 8 biţi de uz general (μP8UG)
  Registrul de date şi registrul de adrese
  Registrele generale
  Unitatea aritmetică de procesare
    Acumulatorul
    Unitatea aritmetico-logică
    Fanioanele
    Registrul de deplasare
  Unitatea de control a adresării memoriei
    Numărătorul de program
    Indicatorul curent de stivă
    Noţiuni implicate: Adresarea liniară a memoriei, Adresă fizică.
  Unitatea de control al μP
    Desfăşurarea în timp a instrucţiunilor
DETALIERE

## Slide 4: Pas 1 de detaliere: Registrul de date şi registrul de adrese
Registrul de date (RD) şi registrul de adrese (RA) apar la interfaţa UCP cu magistrala de date şi de adrese.
RD : O informaţie provenită din interiorul UCP şi înscrisă în RD este diponibilă tuturor componentelor microcalculatorului legate la această magistrală.
Accesul este bidirecţional ca şi magistrala pe care o deserveşte.
Dimensiunea RD este egală cu lăţimea magistralei de date – 8 biţi pentru μP8UG.
RA : Menţine o adresă furnizată de UCP cât timp este necesar să se facă localizarea corectă a unei informaţii în memorie sau în porturile de intrare/ieşire.
Accesul este unidirecţional.
Dimensiunea RA este impusă de elemente din interiorul UCP (UCAM – bloc discutat ulterior).

## Slide 5: Pas 2 de detaliere: Registrele generale
Indiferent de tip, un microprocesor standard are un set de registre interne cu destinaţie generală.
Registrele interne au rolul de a stoca temporar datele (operanzi, rezultate) reprezentând nivelul de memorie cel mai rapid adresabilă.
Numărul şi lungimea acestor registre generale constituie un criteriu de performanţă.
Setul de registre generale este un atribut tipic de arhitectură.
Legătura internă între RD şi setul de registre generale se asigură prin magistrala internă de date care este prelungirea magistralei de date a microcalculatorului în interiorul microprocesorului.
La magistrala internă de date se leagă toate blocurile interne care trebuie să aibă acces la informaţia care circulă pe magistrala externă de date (operanzi/rezultate, coduri de instrucţiuni, adrese).
Lăţimea magistralei de date este un criteriu de performanţă a microprocesorului, nu în mod necesar este egală cu cea externă.

## Slide 6: Pas 3 de detaliere: Unitatea aritmetică de procesare (UAP) (1/2)
UAP – constituie suportul activităţii de prelucrare a datelor pe care o execută microprocesorul.
UAP are mai multe blocuri componente:
  Unitatea aritmetico-logică;
  Acumulatorul;
  Fanioanele;
  Registrul de deplasare.

## Slide 7: Pas 3 de detaliere: Unitatea aritmetică de procesare (UAP) (2/2)
Unitatea aritmetico-logică este un circuit combinaţional care permite realizarea mai multor funcţii standard:
  Funcţii aritmetice: adunare, scădere, complementare faţă de 2, incrementare, decrementare.
  Funcţii logice: OR, AND, XOR, NOT, complementare faţă de 1.
Tipul şi numărul funcţiilor constituie un criteriu de performanţă a microprocesorului. Funcţiile ALU se reflectă în subsetul de instrucţiuni de prelucrare a datelor, dimensiunea operanzilor este în acord cu lăţimea magistralei interne de date.
Acumulatorul este un registru asemănător cu cele din setul general de registre, el conţine un operand ALU şi după efectuarea operaţiei rezultatul.
Fanioanele reprezintă o serie de celule de memorare a unor condiţiii speciale apărute în funcţionarea microprocesorului, în special a unităţii ALU. Secvenţele de program ce conţin etape de decizie testează valoarea fanioanelor.
Registrul de deplasare reprezintă un bloc important deoarece operaţiile de deplasare stânga şi dreapta semnifică înmulţiri, respectiv împărţiri cu puteri ale lui doi.
Tipuri de operaţii realizate:
  Deplasări logice sau aritmetice (ex. a).
  Rotaţii cu / fară fanionul de transport (ex. b).

## Slide 8: Pas 4 de detaliere: Unitatea de control al adresării memoriei (UCAM) (1/2)
Unitatea de control a adresării memoriei are drept scop încărcarea unei adrese în RA pentru localizarea unei informaţii specifice în memorie.
Funcţii principale ale UCAM:
  Adresarea instrucţiunilor (în memoria de program):
  - Secveţial (adrese ce corespund succesiunii implicite a instrucţiunilor);
  - Adrese determinate prin decizii de salt;
  Adresarea datelor (operanzi şi / sau rezultate):
    Adrese precizate pe octeţii imediat următori celor de cod;
    Accesarea elementelor unei structuri de date (vectori, matrici); adresa se calculează pe baza adresei de început a structurii şi a poziţiei relative a acelui element.
    Accesarea elementelor din stivă.
Numărătorul de program (PC – Program Counter) conţinutul său determină formarea adresei de memorie care localizează codul instrucţiunii ce urmează a fi executată. Este folosit pentru adresarea secvenţială a instrucţiunilor. În deciziile de salt valoarea sa se salvează/restaurează/suprascrie prin natura instrucţiunilor executate (PC nu este atribut de arhitectură).

## Slide 9: Pas 4 de detaliere: Unitatea de control al adresării memoriei (2/2)
Indicatorul de stivă (SP – Stack pointer):
  conţinutul său determină formarea adresei de memorie care localizează informaţia stocată în vârful curent al stivei.
  operaţiile de acces in stiva de date (push/pop) actualizează implicit valoarea registrului SP şi respectă ordinea de acces specifică a structurii de stivă.
Noţiuni implicate de folosirea UCAM:
  Adresarea liniară a memoriei presupune accesul în memorie în mod continuu pe un interval 0 .. 2N-1 unde N este numărul de biţi ai adresei.
  Adresa fizică (AF) reprezintă forma sub care se furnizează o adresă pe magistrala de adrese pentru a se face identificarea fizică concretă a locaţiei de memorie vizată.
  Ex. AF=(SP) AF=(PC)
  Dimensiunea spaţiului direct adresabil pentru μP8UG deoarece PC şi SP au 16 biţi este 216= 64Klocaţii memorie.

## Slide 10: Pas 5 de detaliere: Unitatea de control al μP (UCμP) (1/2)
Execuţia unei instrucţiuni presupune mai multe etape, iar fiecare etapă este compusă la rândul ei din mai multe acţiuni elementare:
  Fetch – localizarea şi aducerea din memorie a codului instrucţiunii curente;
    încărcarea în RA a adresei furnizate de PC; adr. disponibilă pe magistrala de adrese.
    incrementarea PC.
    semnal de citire din memorie (READ) pe magistrala de control.
    de pe magistrala externă de date se înscrie valoarea în RD.
    valoarea codului din RD este înscrisă în registrul de instrucţiuni RI.
  Decodificare – conţinutul RI individualizează instrucţiunea şi declanşează o secvenţă de acţiuni elementare pentru execuţie.
  Execuţie – activarea diverselor blocuri din UCP într-o ordine prestabilită şi/sau schimburi de informaţii cu memoria/porturile.
Unitatea de control a adresării memoriei este un bloc special care asigură desfăşurarea în timp a instrucţiunilor.
UCμP trebuie să decidă în funcţie de codul primit care este formatul instrucţiunii curente (desfăşurarea pe locaţii de memorie succesive, imediat după cod, a întregii informaţii aferente execuţiei corecte a instrucţiunii).

## Slide 11: Pas 5 de detaliere: Unitatea de control al μP (2/2)
Starea – corespunde duratei fizice a unei perioade de tact, este durata de efectuare a unei acţiuni elementare.
Ciclul maşină – corespunde unei grupări de mai multe acţiuni elementare astfel încât să ducă la realizarea unei etape bine definite din desfăşurarea unei instrucţiuni.

## Slide 12: Observaţie asupra structurii unui microprocesor standard

## Slide 13: Tema prelegerii viitoare
?
Dezvoltarea funcţională a unui μP pe 16 biţi de uz general
  Organizarea funcţională a unui μP16UG tipic
  Structura registrelor
  Organizarea memoriei microcalculatorului
Aplicaţii
(ex. Netscape, Matlab, Word)
Sisteme de operare
(ex. Unix, Windows)
Compilatoare
Asambloare
Procesor
Memorie
Dispozitive I/O
Magistrale de date şi control
Proiectare digitală
Proiectarea circuitelor
Tranzistoare, Layout-ul IC
SOFTWARE
HARDWARE
Aspecte influenţate de arhitectura setului de instrucţiuni